Oferent: ………………………….. m.p. oferenta

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa budowy:      Chodnik, ogrodzenie i parking przy cmentarzu komunalnym 
                            w Maleniskach

Adres budowy:        Gmina Pawłosiów

Rodzaj robót:          Roboty drogowe

| Razem kosztorys netto: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT: |  |
| Razem koszty brutto: |  |

Słownie zł.:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

Sporządził: ………………………………………. podpis i pieczęć Data oprac.: …………………………………

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty przygotowawcze Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | wg ceny jednostkowej KSNR 10104-03-043 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 | km | 0,30 |
| 1. | (128,7+5,7+5+5+12+41,5+48,3+12,2+22,9+21,5)/1000 |  |  |  | 0,30 |
| 1.2 | wg ceny jednostkowej KSNR 10106-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm, za pomocą spycharek krotność= 1,00 | m2 | 615,00 |
| 1. | 123*5 |  |  |  | 615,00 |

2. Roboty ziemne Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | wg ceny jednostkowej KSNR 10202-0801-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 1 km, w gruncie kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 342,55 |
| 1. | chodniki |  |  |  |  |
| 2. | (7,1*2,5+6*2,5+16,8*2,5+11,5*2,5+16,8*2,5+36*2,5+4,3*2,5+17,2*3)*0,25 |  |  |  | 74,46 |
| 3. | parking - tabela robót ziemnych |  |  |  |  |
| 4. | 268,09 |  |  |  | 268,09 |
| 2.2 | wg ceny jednostkowej KSNR 10204-0401-060 | Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowył.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.III-IV krotność= 2,00 | m3 | 171,28 |
| 1. | 342,55*0,5 |  |  |  | 171,28 |
| 2.3 | wg ceny jednostkowej KNNR 10407-020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 171,28 |
| 1. | 171,28 |  |  |  | 171,28 |
| 2.4 | wg ceny jednostkowej KNNR 10409-040-060 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6 t. Grunt spoisty kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 171,28 |
| 1. | 171,28 |  |  |  | 171,28 |
| 2.5 | wg ceny jednostkowej KSNR 60103-0301-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00 | m2 | 1 301,90 |
| 1. | parking + ciąg pieszo jezdny |  |  |  |  |
| 2. | 16,7*6,5+110*6,5+45*4 |  |  |  | 1 003,55 |
| 3. | chodniki |  |  |  |  |
| 4. | 7,1*2,5+6*2,5+16,8*2,5+11,5*2,5+16,8*2,5+36,2*2,5+4,3*2,5+17,2*3 |  |  |  | 298,35 |
| 2.6 | wg ceny jednostkowej KNNR 60103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 | m2 | 602,50 |
| 1. | 116*2,5+100*2,5+25*2,5 |  |  |  | 602,50 |

3. Podbudowa Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 | Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego (piasku),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 963,64 |
| 1. | 4,1*3+16,7*5,2+110*5,2+19,5*15 |  |  |  | 963,64 |
| 3.2 | wg nakładów rzeczowych KSNR 60113-06-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 645,80 |
| 1. | 4,1*3+16,7*5+110*5 |  |  |  | 645,80 |
| 3.3 | wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 292,50 |
| 1. | plac |  |  |  |  |
| 2. | 19,5*15 |  |  |  | 292,50 |

4. Nawierzchnia parkingu Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | wg nakładów rzeczowych KSNR 60502-03-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 572,43 |
| 1. | (4,1*2,4+16,7*4,7+110*4,7)-0,1*4,7*70 |  |  |  | 572,43 |
| 4.2 | wg nakładów rzeczowych KSNR 60502-0301-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 31,50 |
| 1. | 0,1*4,5*70 |  |  |  | 31,50 |

5. Obramowania nawierzchni Kod CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 267,60 |
| 1. | 123,8+4,2+3,1+7,2+2,5+16,7+110,1 |  |  |  | 267,60 |
| 5.2 | wg ceny jednostkowej KNNR 60404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 84,20 |
| 1. | 37,3*2+4,8*2 |  |  |  | 84,20 |
| 5.3 | wg ceny jednostkowej KNNR 60404-010-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 127,18 |
| 1. | 7,1+7,42+43,4+38+3+28,26 |  |  |  | 127,18 |

6. Ciąg pieszo - jezdny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | wg ceny jednostkowej KSNR 10202-0801-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 1 km, w gruncie kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 72,00 |
| 1. | 45*4*0,4 |  |  |  | 72,00 |
| 6.2 | wg ceny jednostkowej KSNR 10204-0401-060 | Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowył.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.III-IV krotność= 2,00 | m3 | 36,00 |
| 1. | 72/2 |  |  |  | 36,00 |
| 6.3 | wg ceny jednostkowej KNNR 10407-020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 36,00 |
| 1. | 36 |  |  |  | 36,00 |
| 6.4 | wg ceny jednostkowej KNNR 10409-040-060 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6 t. Grunt spoisty kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 36,00 |
| 1. | 36 |  |  |  | 36,00 |
| 6.5 | wg ceny jednostkowej KSNR 60103-0301-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00 | m2 | 180,00 |
| 1. | 45*4 |  |  |  | 180,00 |
| 6.6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 | Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego (piasku),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 180,00 |
| 1. | 45*4 |  |  |  | 180,00 |
| 6.7 | wg ceny jednostkowej KSNR 60113-06-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 180,00 |
| 1. | 45*4 |  |  |  | 180,00 |
| 6.8 | wg nakładów rzeczowych KSNR 60502-03-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 157,50 |
| 1. | 45*3,5 |  |  |  | 157,50 |

7. Chodnik Kod CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 504,83 |
| 1. | 123,7*1,8+2,5*2,8+98,7*2,3+17,2*2,8 |  |  |  | 504,83 |
| 7.2 | wg ceny jednostkowej KNNR 60502-020-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 430,95 |
| 1. | 123,7*1,5+2*2,5+98,7*2+17,2*2,5 |  |  |  | 430,95 |

8. Ogrodzenie Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10306-090-020 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | szt | 114,00 |
| 1. | 262/2,3 | 113,91 |  |  |  |
| 8.2 | wg ceny jednostkowej KNNR 20106-022-060 | Betonowanie betonem C12/15 (B-15) konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym krotność= 1,00 | m3 | 18,24 |
| 1. | 0,4*0,4*1*114 |  |  |  | 18,24 |
| 8.3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310401-02-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 | m | 261,90 |
| 1. | 12,2+110+5,6+25,2+11,5+16,8+36,2+21,5+22,9 |  |  |  | 261,90 |
| 8.4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-01-060 | Ławy pod krawężniki z pospółki krotność= 1,00 | m3 | 9,75 |
| 1. | (261,9 -114*0,4*0,4)*0,2*0,2 |  |  |  | 9,75 |
| 8.5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-040-040 | Podmurówka z gotowych elementów 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 261,90 |
| 1. | 261,9 |  |  |  | 261,90 |
| 8.6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21602-020-040 | Ogrodzenie z elementów stalowych na słupkach stalowych z kształtowników walc.obsadzonych w gniazdach cokołów. Wysokość elementów do 1,50 m o rozstawie słupków 2,5 m krotność= 1,00 | m | 261,90 |
| 1. | 261,9 |  |  |  | 261,90 |
| 8.7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230402-01-020 | Wrota stalowe z furtkami krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 8.8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230402-03-020 | Furtki o wymiarach 120x150 cm w środku przęsła ogrodzeń krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |

9. Schody terenowe Kod CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | wg ceny jednostkowej KNNR 10303-030-060 | Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 3,60 |
| 1. | 2*3*2*,3 |  |  |  | 3,60 |
| 9.2 | wg ceny jednostkowej KNNR 60103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 | m2 | 12,00 |
| 1. | 2*3*2 |  |  |  | 12,00 |
| 9.3 | wg ceny jednostkowej KNNR 60106-030-050 | Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 12,00 |
| 1. | 2*3*2 |  |  |  | 12,00 |
| 9.4 | wg ceny jednostkowej KNNR 60109-03010-050 | Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 (B-10), pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm krotność= 1,00 | m2 | 12,00 |
| 1. | 2*3*2 |  |  |  | 12,00 |
| 9.5 | wg ceny jednostkowej KNNR 60404-040-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 54,00 |
| 1. | (3*5+2*6)*2 |  |  |  | 54,00 |
| 9.6 | wg ceny jednostkowej KNNR 60502-020-050 | Stopnie schodów z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 7,20 |
| 1. | (2*,3*6)*2 |  |  |  | 7,20 |
| 9.7 | wg ceny jednostkowej KNNR 60701-040-040 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60 mm i śr.38 mm, o rozstawie słupków z rur śr.60 mm, co 2,5 m krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 1. | 3*2*2 |  |  |  | 12,00 |

K O S Z T O R Y S

ślepy / ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1.1 | KSNR 1 0104-03-043 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym | 0,30 | km |  |  |
| 1.2 | KSNR 1 0106-01-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek | 615,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne CPV: 45111000-8 |  |  |  |  |
| 2.1 | KSNR 1 0202-0801-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III-IV | 342,55 | m3 |  |  |
| 2.2 | KSNR 1 0204-0401-060 | Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowył.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.III-IV krotność = 2,00 | 171,28 | m3 |  |  |
| 2.3 | KNNR 1 0407-020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III | 171,28 | m3 |  |  |
| 2.4 | KNNR 1 0409-040-060 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6 t. Grunt spoisty kategorii III | 171,28 | m3 |  |  |
| 2.5 | KSNR 6 0103-0301-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI | 1 301,90 | m2 |  |  |
| 2.6 | KNNR 6 0103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV | 602,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Podbudowa CPV: 45233300-2 |  |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 6 0112-010-050 | Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego (piasku),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 963,64 | m2 |  |  |
| 3.2 | KSNR 6 0113-06-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 645,80 | m2 |  |  |
| 3.3 | KNNR 6 0113-050-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 292,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Nawierzchnia parkingu CPV: 45233220-7 |  |  |  |  |
| 4.1 | KSNR 6 0502-03-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 572,43 | m2 |  |  |
| 4.2 | KSNR 6 0502-0301-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 31,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Obramowania nawierzchni CPV: 45233253-7 |  |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej | 267,60 | m |  |  |
| 5.2 | KNNR 6 0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | 84,20 | m |  |  |
| 5.3 | KNNR 6 0404-010-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | 127,18 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Ciąg pieszo - jezdny CPV: 45233220-7 |  |  |  |  |
| 6.1 | KSNR 1 0202-0801-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 1 km, w gruncie kat.III-IV | 72,00 | m3 |  |  |
| 6.2 | KSNR 1 0204-0401-060 | Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowył.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.III-IV krotność = 2,00 | 36,00 | m3 |  |  |
| 6.3 | KNNR 1 0407-020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III | 36,00 | m3 |  |  |
| 6.4 | KNNR 1 0409-040-060 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6 t. Grunt spoisty kategorii III | 36,00 | m3 |  |  |
| 6.5 | KSNR 6 0103-0301-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI | 180,00 | m2 |  |  |
| 6.6 | KNNR 6 0112-010-050 | Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego (piasku),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 180,00 | m2 |  |  |
| 6.7 | KSNR 6 0113-06-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 180,00 | m2 |  |  |
| 6.8 | KSNR 6 0502-03-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 157,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Chodnik CPV: 45233260-9 |  |  |  |  |
| 7.1 | KNNR 6 0113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 504,83 | m2 |  |  |
| 7.2 | KNNR 6 0502-020-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 430,95 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | Ogrodzenie CPV: 45342000-6 |  |  |  |  |
| 8.1 | KNNR 1 0306-090-020 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii IV | 114,00 | szt |  |  |
| 8.2 | KNNR 2 0106-022-060 | Betonowanie betonem C12/15 (B-15) konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym | 18,24 | m3 |  |  |
| 8.3 | KNR 2-31 0401-02-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV | 261,90 | m |  |  |
| 8.4 | KNR 2-31 0402-01-060 | Ławy pod krawężniki z pospółki krotność = 1,00 | 9,75 | m3 |  |  |
| 8.5 | KNNR 6 0404-040-040 | Podmurówka z gotowych elementów 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | 261,90 | m |  |  |
| 8.6 | KNNR 2 1602-020-040 | Ogrodzenie z elementów stalowych na słupkach stalowych z kształtowników walc. obsadzonych w gniazdach cokołów. Wysokość elementów do 1,50 m o rozstawie słupków 2,5 m | 261,90 | m |  |  |
| 8.7 | KNR 2-23 0402-01-020 | Wrota stalowe z furtkami | 2,00 | szt |  |  |
| 8.8 | KNR 2-23 0402-03-020 | Furtki o wymiarach 120x150 cm w środku przęsła ogrodzeń | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | Schody terenowe CPV: 45233250-6 |  |  |  |  |
| 9.1 | KNNR 1 0303-030-060 | Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV | 3,60 | m3 |  |  |
| 9.2 | KNNR 6 0103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV | 12,00 | m2 |  |  |
| 9.3 | KNNR 6 0106-030-050 | Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 12,00 | m2 |  |  |
| 9.4 | KNNR 6 0109-03010-050 | Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 (B-10), pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm | 12,00 | m2 |  |  |
| 9.5 | KNNR 6 0404-040-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | 54,00 | m |  |  |
| 9.6 | KNNR 6 0502-020-050 | Stopnie schodów z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 7,20 | m2 |  |  |
| 9.7 | KNNR 6 0701-040-040 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60 mm i śr.38 mm, o rozstawie słupków z rur śr.60 mm, co 2,5 m krotność = 1,00 | 12,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Sporządził:

……………………………………..………….